روش سریع تنظیمات دستگاه GM870A به صورت مختصر

همکار گرامی برای وارد شدن به منوی تنظیمات دستگاه باید ابتدا دکمه Prog را زده سپس رمز منوی دستگاه را وارد نموده و در انتها دکمه ENTER را بزنید اگر رمز صحیح باشد گزینه         Program code  روی صفحه نمایش داده می شود . حال شما در محیط برنامه ریزی قرار گرفته اید و میتوانید تنظیمات دستگاه را به روش زیر انجام دهید . لازم به ذکر است که رمز اولیه دستگاه 123456 می باشد.

| ابتدا کد مورد نظر از 11 الی 14 را انتخاب و سپس به این روش عمل نمایید با فشار عدد 1 حالت زون فوری و تاخیری 15 -30 و 45 ثانیه را می توان تنظیم نمود . با فشار عدد 2 فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ را تنظیم نمایید. با فشار عدد 3 فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته را تنظیم نمایید . با فشار عدد 4 حالت Normal close و Normal open را انتخاب نمایید. | تنظیمات زون های باسیم کد 11 الی 14 مربوط به زون های 1 الی 4 باسیم می باشد ، بعد از انتخاب کد مورد نظر جهت تنظیمات به روش روبرو عمل شود. |
| --- | --- |
| ابتدا کد مورد نظر از 21 الی 24 را انتخاب و سپس به روش زیر عمل نمایید با فشار عدد 1 حالت زون فوری و تاخیری 15 -30 و 45 ثانیه را می توان تنظیم نمود . با فشار عدد 2 فعال و غیر فعال کردن دینگ دانگ را تنظیم نمایید. با فشار عدد 3 فعال و غیر فعال کردن زون 24 ساعته را تنظیم نمایید . | تنظیمات زون های بی سیم کد 21 الی 24 مربوط به زون های 5 الی 8 بی سیم می باشد ، بعد از انتخاب کد مورد نظر جهت تنظیمات به روش روبرو عمل شود. |
| برای ست شدن ریموت به دستگاه ابتدا کد 30 را وارد نموده حال دکمه یکی از ریموت ها را نگه داشته و سپس یک لحظه دکمه ( را بزنید صدای بیب می شنوید که به معنای ست شدن ریموت به دستگاه می باشد. | روش کد دهی ریموت ها کد 30مربوط به کد دادن ریموت به دستگاه می باشد. |
| برای انتخاب حالت بلندگو داخلی – سیرن و sp بعد از وارد کردن کد 31 با دکمه ENTER حالت مورد نظر را انتخاب نمایید. | انتخاب بلندگو داخلی – سیرین و SP کد 31 مربوط به انتخاب حالت بلندگوی داخلی + سیرن و بلندگو بیرونی SP می باشد. |
| برای انتخاب مدت زمان آژیر دستگاه ابتدا کد 32 را وارد کرده سپس با دکمه ENTER حالت5-4-3دقیقه را تنظیم نمایید. | تنظیم مدت زمان آژیر کد 32 مربوط به مدت زمان آژیر زدن دستگاه در زمان تحریک می باشد. |
| سیستم هشدار قطع برق در حالت پیش فرض غیر فعال می شود و با فشار مکرر دکمه ENTER می توان هشدار قطع برق را بین10 ثانیه ،5 دقیقه ، 1 ساعت ، 2/5 ساعت و4/5 ساعت جهت هشدار تنظیم نمود . ضمناً در صورت قطع برق بعد از ساعت تنظیم شده 1 پیام حاوی POWER OFF برای شما ارسال می گردد . و در صورتی که برق وصل شود 1پیام بعد از وصل شدن برق حاوی POWER ON ارسال می گردد. | تنظیم و فعال سازی هشدار قطع و وصل برق کد 33 مربوط به تنظیم مدت زمان هشدار قطع برق می باشد. |
| در صورت فعال سازی سیستم حفاظت SP ، اگر سیم SP به هر دلیلی قطع شود یا SP بسوزد ، در این هنگام آژیر داخلی سیرن و تلفن کننده تحریک می گردد ضمناً حفاظت SP به صورت 24ساعته فعال می باشد ، برای فعال سازی ابتدا کد 34 را وارد کرده سپس با فشار دکمه ENTER حالت OFF و ON را انتخاب نمایید. | فعال و غیر فعال کردن حفاظت SP کد 34 مربوط به سیستم حفاظت SP بلندگو بیرونی می باشد. |
| در حالت Mode 1 و Mode 2 ترتیب دکمه های ریموت با توجه به جدول صفحه شماره 17می باشد برای تغییر حالت Mode 1 و Mode 2 وارد منوی دستگاه شوید حال کد 35 را وارد نموده و با دکمه ENTER حالت Mode 1 و Mode2 را انتخاب نمایید . لازم به ذکر است Mode 1 حالت پیش فرض می باشد. | انتخاب حالت Mode 1 و Mode 2 شما می توانید با توجه به کارایی دستگاه حالت Mode 1 و یا Mode 2 را انتخاب نمایید . |
| برای انتخاب حالت لحظه ای ( در باز کن ) و یا سیستم دائم ( کنترل وسایل برقی ) ابتدا کد 36 را وارد کرده حالت با دکمه ENTER انتخاب نمایید گزینه PULSE مربوط به فرمان در بازکن و لحظه ای می باشد و گزینه Level مربوط به فرمان کنترل وسایل برقی می باشد . فرمان فوق در ترمینال Door Open می باشد . | انتخاب حالت کنترل وسایل برقی یا دربازکن کد 36 مربوط به انتخاب حالت لحظه ای و یا دائم ، سیستم کنترل وسایل برقی و دربازکن می باشد . |
| برای تغییر رمز منوی دستگاه ابتدا کد 41 را وارد نموده حال گزینه Press ENTER ظاهر می شود سپس دکمه ENTER را زده حال کد قدیم منوی دستگاه را وارد کرده و ENTER را بزنید حال رمز جدید بین 4 الی 8رقم را وارد کرده و ENTER را بزنید سپس رمز جدید را دوباره وارد کرده و در پایان ENTER را بزنید . | تغییر رمز منوی دستگاه کد 41 مربوط به تغییر رمز منوی تنظیمات دستگاه می باشد . |
| برای تغییر رمز منوی دستگاه ابتدا کد 42 را وارد نموده حال گزینه Press ENTER ظاهر می شود سپس دکمه ENTER را زده حال کد قدیم را وارد کرده و ENTER را بزنید حال رمز جدید بین 4 الی 8 رقم را وارد کرده و ENTER را بزنید سپس رمز جدید را دوباره وارد کرده و در پایان ENTER را بزنید . | تغییر رمز فعال و غیر فعال کردن دستگاه کد 42 مربوط به تغییر رمز فعال و غیر فعال شدن دزدگیر می باشد . |
| برای وارد کردن شماره تلفن ابتدا کد 51 را وارد نمایید حال گزینه Memory NO ظاهر می شود حال شماره حافظه مورد نظر را انتخاب و دکمه ENTER را بزنید (شماره حافظه 1 الی 15 ) حال شماره مورد نظر را وارد کرده و سپس با دکمه ( حالت تماس (D) و حالت پیام (S) و یا هر 2 حالت را انتخاب کرده (DS) ، سپس با دکمه # در صورتی که می خواهید سیستم به شما گزارش فعال و غیر فعال شدن سیستم را اعلام نمایید . کلمه (R) را فعال نمایید و در پایان ENTER را بزنید | روش وارد کردن شماره تلفن کد 51 مربوط به تنظیمات شماره تلفن می باشد. |
| برای حذف کل شماره های دستگاه ابتدا کد 52 را انتخاب نمایید حال گزینه Erase ALL ظاهر می شود سپس با نگه داشتن عدد 1 به مدت 5 ثانیه کل حافظه شماره ها حذف خواهد شد. و برای حذف تکی شماره تلفن ابتدا شماره حافظه را انتخاب و سپس دکمه Clear را بزنید شماره فوق حذف خواهد شد . | حذف کردن شماره تلفن به صورت کلی و تکی کد 52 مربوط به حذف کل شماره تلفن های دستگاه می باشد. |
| برای اطلاع از میزان شارژ سیم کارت ابتدا کد دستوری میزان شارژ سیم کارت را در قسمت کد 53 ثبت نمایید . وارد منوی دستگاه شده حال کد 53 را بزنید . حال گزینه Inquiry code ظاهر می شود . حال با فشار دکمه ( کد دستوری میزان شارژ را وارد و در انتها دکمه ENTER را بزنید. کد دستوری میزان شارژ همراه اول # (11 (140 کد دستوری میزان شارژ ایرانسل #1 ( (141 بعد از وارد کردن کد دستوری می توانید از طریق SMS میزان شارژ را به طریق زیر دریافت نمایید متن فوق را به شماره سیم کارت دزدگیر ارسال نمایید بعداز چند ثانیه میزان شارژ به شما SMS می شود. P123456P5 | وارد کردن کد دستوری میزان شارژ سیم کارت کد 53 مربوط به وارد کردن کد دستوری سیم کارت داخل دستگاه دزدگیر می باشد. روش شارژ سیم کارت همراه اول از راه دور به وسیله SMS : ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد 55 را بزنید سپس کد دستوری #333 # (140( و در انتها Enter را بزنید. روش شارژ سیم کارت ایرانسل از راه دور به وسیله SMS : ابتدا وارد منوی دستگاه شده حال کد 55 را بزنید سپس کد دستوری #333 141( ( و در انتها Enter را بزنید. |
| در صورت فعال سازی این قسمت ، دستگاه قادر است میزان شارژ سیم کارت را به شما به صورت اتومات اعلام کند از 1 الی 99 روز ، با انتخاب کد 54 گزینه Disable ظاهر می شود حال با فشار دکمه ( گزینه Emery ظاهر می شود حال شما می توانید از 1 الی 99 را انتخاب نمایید به طور مثال اگر عدد 1 را بزنید سیستم هر 1 روز به شما میزان شارژ را اطلاع می دهد . | ارسال SMS دوره ای ویژه میزان شارژ کد 54 مربوط به اطلاع رسانی اتومات دستگاه به مصرف کننده در زمینه میزان شارژ سیم کارت می باشد . |
| برای ضبط پیام ابتدا کد 61 را وارد کرده گزینه ENTER=REC ظاهر می شود حال با فشار دکمه ENTER صدای مورد نظر را ضبط نمایید و در پایان دکمه ENTER را بزنید . | ضبط پیام کد 61 مربوط به سیستم ضبط پیام می باشد . |
| برای پخش پیام ابتدا کد 62 را وارد کرده گزینه ENTER=PLAY ظاهر می شود با فشار دکمه ENTER صدای فوق پخش می شود . | پخش پیام کد 62 مربوط به پخش پیام ضبط شده می باشد . |
| برای تغییر متن پیام هشدار سیستم ابتدا کد 63 را وارد نمایید گزینه ALarm SMS ظاهر می شود حال پیامی که از قبل آماده کرده اید را به شماره دزدگیر ارسال نمایید پس از گزارش تحویل پیام ، شماره ارسال کننده پیام روی LCD ظاهر می شود حال برای ذخیره پیام دکمه ENTER را بزنید . ( لازم به ذکر است متن پیام ارسالی حتماً باید انگلیسی باشد ) . | تغییر متن پیام هشدار سیستم کد 63 مربوط به تغییر متن پیام قسمت هشدار قطع برق می باشد . |
| برای تغییر متن پیام فعال شدن دزدگیر ابتدا کد 64 را وارد نمایید گزینه Send SMS To Save ظاهر می شود حال پیامی که از قبل آماده کرده اید را به شماره دزدگیر ارسال نمایید پس از گزارش تحویل پیام ، شماره ارسال کننده پیام روی LCD ظاهر می شود حال برای ذخیره پیام دکمه ENTER را بزنید . ( لازم به ذکر است متن پیام ارسالی حتماً باید انگلیسی باشد ) . | تغییر متن پیام فعال شدن دزدگیر کد 64 مربوط به تغییر متن پیام فعال شدن دزدگیر می باشد . |
| برای تغییر متن پیام غیر فعال شدن دزدگیر ابتدا کد 65 را وارد نمایید گزینه Send SMS To Save ظاهر می شود حال پیامی که از قبل آماده کرده اید را به شماره دزدگیر ارسال نمایید پس از گزارش تحویل پیام ، شماره ارسال کننده پیام روی LCD ظاهر می شود حال برای ذخیره پیام دکمه ENTER را بزنید . ( لازم به ذکر است متن پیام ارسالی حتماً باید انگلیسی باشد ) . | تغییر متن پیام غیر فعال شدن دزدگیر کد 65 مربوط به تغییر متن پیام غیر فعال شدن دزدگیر می باشد . |
| برای برگرداندن پیام های دستگاه به حالت کارخانه ای ابتداکد موردنظر65-64- 63 را انتخاب نموده سپس عدد 1 را به مدت 5 ثانیه نگه دارید پیام فوق حذف و پیام کارخانه ای جایگزین می شود . | برگرداندن پیام های دستگاه به حالت پیام پیش فرض کارخانه ای |